DŽrouler ou non le tapis…de bŽton !

Tous les bâtiments nouvellement construits ou rénovés doivent-ils être accessibles aux personnes handicapées ? Voici un cas de figure qui donne l’heure juste.

Dans une petite municipalitŽ touristique au nord de MontrŽal, un homme d’affaires acquiert un duplex rŽsidentiel. Son intention : transformer le grand logement du rez-de-chaussŽe en restaurant, tout en conservant l’usage rŽsidentiel ˆ l’Žtage…

Un rŽsidant voisin qui se dŽplace en fauteuil roulant s’informe de l’avancement du projet et de l’accessibilitŽ pour les personnes handicapŽes. Malheureusement, aucune entrŽe n’a ŽtŽ prŽvue pour ces personnes. L’homme d’affaires, un peu mal ˆ l’aise, rŽpond que l’accessibilitŽ ne s’applique qu’aux grands b‰timents, et qu’un petit restaurant comme celui qu’il va ouvrir n’est pas visŽ par de telles exigences. OutrŽ, le voisin fait valoir que tous les b‰timents nouvellement construits ou rŽnovŽs doivent �tre accessibles aux personnes handicapŽes. Pour avoir l’heure juste, les deux hommes consultent un professionnel en la mati�re et se rencontrent au bureau de l’architecte qui, heureusement, lui, est accessible !

UN VERDICT EN TROIS ÉTAPES

Transformer un logement en restaurant est un changement d’usage. On passe du groupe C (rŽsidentiel) au groupe A-2 (Žtablissement de rŽunion). La question est de savoir si un acc�s sans obstacles doit �tre amŽnagŽ lors de ce changement d’usage. La vŽrification s’effectue en trois Žtapes.

Première étape : vérifier si le chapitre 1 du Code de construction du Québec s’applique

Certains b‰timents sont exemptŽs de l’application du Code de construction du QuŽbec par le dŽcret 954-2000. Les Žtablissements de rŽunion qui acceptent plus de neuf personnes – ce qui inclut les restaurants – ne sont pas exemptŽs. De plus, tout b‰timent qui abrite plus d’un usage principal n’est pas exemptŽ : c’est Žgalement le cas ici. Dans le diffŽrend qui oppose nos deux hommes, le Code de construction du QuŽbec s’applique donc et il faut s’y rŽfŽrer.

Deuxième étape : vérifier l’application de la partie 10 du Code de construction du Québec

La transformation d’un b‰timent existant, m�me si le changement d’usage n’implique aucun travail de modification, est assujettie au Code de construction. La partie 10 du Code rappelle que la portion transformŽe d’une aire de plancher doit �tre conforme au Code (partie 3 ou 9) et que la portion non transformŽe doit rŽpondre ˆ certaines conditions.

Un b‰timent abritant un usage du groupe A-2 (restaurant) est rŽgi par la partie 3 du Code de construction. En ce qui concerne l’accessibilitŽ, la portion transformŽe de l’aire de plancher doit rŽpondre aux exigences de la section 3.8, Ç Conception sans obstacles È, et la portion non transformŽe doit rŽpondre aux conditions de l’article 10.3.8. Ainsi, notre homme d’affaires ne peut pas, d’emblŽe, affirmer que son restaurant n’aura pas ˆ �tre accessible. M�me si l’entrŽe de son b‰timent fait partie de la portion non transformŽe, il doit quand m�me vŽrifier quelles conditions s’appliquent ˆ son projet.

Troisième étape : l’article 10.3.8

L’article 10.3.8. prŽcise que la section 3.8 concernant la conception sans obstacles ne s’applique pas lorsque le b‰timent ne comporte pas d’acc�s sans obstacles et qu’une des conditions suivantes prŽvaut : -l’aire de plancher transformŽe ou la suite transformŽe est occupŽe par

au plus 60 personnes ou que sa superficie est d’au plus 250 m2 ;

-aucune des entrŽes donnant acc�s ˆ l’aire de plancher ne permet la construction d’une rampe d’acc�s conforme ˆ l’article 10.3.8.4 sans empiŽter sur la voie publique (il faut vŽrifier toutes les entrŽes);

-l’aire de plancher est situŽe ˆ plus de 900 mm de hauteur de la voie publique (il faut vŽrifier toutes les entrŽes); -l’aire de plancher est situŽe ˆ plus de 600 mm du niveau de l’entrŽe (prŽsence de marches intŽrieures); -la diffŽrence de niveau entre l’entrŽe et l’ascenseur est supŽrieure ˆ

600 mm lorsque l’aire de plancher est accessible par ascenseur. Alors, notre homme d’affaires devra amŽnager une entrŽe accessible si le restaurant permet d’accueillir plus de 60 personnes, qu’il a une superficie de plus de 250 m2, qu’il poss�de une entrŽe situŽe ˆ une hauteur infŽrieure ˆ 900 mm de la voie publique, qu’une entrŽe poss�de les dŽgagements suffisants pour l’amŽnagement d’une rampe d’acc�s conforme ˆ l’article 10.3.8.4. et qu’il n’y a pas de dŽnivellation intŽrieure supŽrieure ˆ 600 mm entre l’entrŽe et le restaurant ! Ensuite, il devra aussi prŽvoir l’acc�s ˆ une salle de toilette accessible…

Par contre, si le b‰timent existant ne comporte pas d’entrŽe accessible et qu’une des conditions n’est pas satisfaite, le restaurant n’est pas tenu d’avoir une entrŽe sans obstacles… Par ailleurs, si le b‰timent comporte dŽjˆ une entrŽe accessible, peut-on la faire dŽmolir ? Et bien non ! Car pour �tre exemptŽ de l’article 10.3.8., il faut avant tout que le b‰timent ne poss�de pas d’entrŽe sans obstacles !

ExemptŽ ou non, un commer�ant qui rend son Žtablissement accessible doit bien comprendre qu’en permettant Žgalement aux personnes ‰gŽes, aux personnes ayant une incapacitŽ temporaire et aux familles avec enfants de frŽquenter plus facilement son Žtablissement, il s’assure une plus grande client�le rŽguli�re.

Sophie Lanctôt, directrice gŽnŽrale SociŽtŽ Logique

ESQUISSES SEPTEMBRE-OCTOBRE 2003 13

LES ARCHITECTES BOUTROS ET PRATTE, POUR LES PROJETS EUROPA, PHASE IV (CATƒGORIE ARCHITECTURE RƒSIDENTIELLE DE TYPE ENSEMBLE D’HABITATIONS), AU 1160, RUE DUCHARME, Ë MONTRƒAL.

䔀匀儀唀䤀匀匀䔀匀匀䔀倀吀䔀䴀䈀刀䔀ⴀ伀䌀吀伀䈀刀䔀㈀　　㌀㄀㌀