Résidence unifamiliale

Accessibilité universelle

Lignes directrices et critères de conception

Les lignes directrices et les critères de conception en accessibilité universelle (AU) traitent l’ensemble des composantes d’une résidence unifamiliale, favorisant la visitabilité, l’adaptabilité et une utilisation aisée, sécuritaire et lorsque possible, semblable pour tous les usagers. Ainsi, une personne à la recherche d’une résidence accessible ou d’une résidence présentant un bon potentiel d’accessibilité pourra utiliser ces critères pour guider son choix.

Il ne s’agit cependant pas de lignes directrices et de critères de conception pour l’adaptation du domicile. Selon le cas, d’autres éléments devront être considérés afin de répondre aux capacités et aux besoins particuliers d’un résident connu.

# 1	Implantation

L’implantation devrait permettre l’accès de plain-pied (sans rampe d’accès, ni escalier) pour l’entrée principale et l’entrée secondaire.

Le niveau du garage se trouve au même niveau que le rez-de-chaussée.

La réglementation municipale et les infrastructures ont un impact sur l’implantation de la résidence et du garage. Il faut notamment vérifier :

les marges de recul par rapport à la rue, aux voisins et à l’arrière;

le niveau requis du rez-de-chaussée;

les hauteurs à respecter (toiture, garage, etc.);

le raccordement aux infrastructures municipales;

les exigences relatives à l’aménagement d’une rampe d’accès en façade.

Les renseignements concernant la topographie du terrain sont utiles.

# 2	Aménagement du site

Les cheminements piétonniers (trottoirs) doivent être dépourvus d'obstacle, de marche et de ressaut, avoir une largeur minimale de 1100 mm et avoir une pente inférieure ou égale à 1:20 (5%).

Des matériaux antidérapants de surface dure et continue, tels que pavé uni, asphalte ou béton, doivent être utilisés pour les cheminements piétonniers.

L’entrée asphaltée (stationnement) doit avoir une largeur de min. 4 m et une pente de max. 1:20 (5%).

# 3	Accès extérieur

Le palier horizontal devant chaque porte extérieure doit avoir une dimension de min. 1800 mm x 1800 mm.

L’entrée devrait préférablement être protégée par un avant-toit.

La porte d’entrée doit :

offrir une largeur libre de min. 800 mm, lorsque la porte est ouverte, sans empiètement de la quincaillerie;

avoir un dégagement latéral de min. 600 mm de largeur lorsqu’on tire la porte, dans le prolongement du mur, côté poignée;

avoir un dégagement latéral de min. 300 mm de largeur lorsqu’on pousse la porte, dans le prolongement du mur, côté poignée;

avoir un seuil plat et biseauté d’une hauteur de max. 13 mm, si la porte est protégée des intempéries. Sinon, avoir un seuil standard d’une hauteur de max. 25 mm.

Le vestibule doit avoir une aire de manœuvre de min. 1500 mm de diamètre, hors du battement de la porte.

Favoriser la porte battante (au lieu de la porte patio), d’une largeur libre de min. 800 mm lorsque la porte est ouverte, ayant un seuil plat et biseauté de max. 13 mm de hauteur, si la porte est protégée des intempéries. Sinon, avoir un seuil standard de max. 25 mm de hauteur.

# 4	Accès et aire de manœuvre

La largeur libre des circulations doit être de min. 1070 mm.

Pour accéder à une pièce lorsque la porte ouvre vers l'intérieur de la pièce, il faut :

un corridor d’une largeur de min. 1200 mm;

une porte offrant une ouverture libre de min. 800 mm;

un dégagement latéral de min. 600 mm de largeur, côté pièce, dans le prolongement du mur, côté poignée;

un dégagement latéral de min. 300 mm de largeur, côté corridor, dans le prolongement du mur, côté poignée.

Pour accéder à une pièce lorsque la porte ouvre vers le corridor, il faut :

un corridor d’une largeur de min. 1500 mm;

une porte offrant une ouverture libre de min. 800 mm;

un dégagement latéral de min. 600 mm de largeur, côté corridor, dans le prolongement du mur, côté poignée;

un dégagement latéral de min. 300 mm de largeur, côté pièce, dans le prolongement du mur, côté poignée.

Lors d'un changement de direction, il doit y avoir une aire de manœuvre de min. 1500 mm de diamètre.

À l'extrémité du corridor, il doit y avoir une aire de manœuvre de min. 1500 mm de diamètre.

5	Circulation verticale intérieure

Pour l’escalier, afin de permettre l’installation éventuelle d’une plate-forme d’escalier, il faut:

un escalier droit, d’une largeur de min. 1200 mm ;

une aire de manœuvre en haut de l’escalier de min. 1500 mm de diamètre;

en bas de l’escalier, un espace libre de la même largeur que l’escalier et d’une longueur de
3200 mm;

avoir une hauteur d’échappée suffisante.

Pour l’installation d’une éventuelle plate-forme élévatrice verticale, il faut :

choisir un emplacement judicieux, permettant de bien desservir tous les niveaux;

prévoir, à chaque niveau, un espace d’environ 2000 mm x 1800 mm afin de construire une gaine verticale;

une aire de manœuvre devant les portes de la gaine de min. 1500 mm de diamètre ;

faire approuver la construction de la gaine et des portes par le manufacturier de la plate-forme élévatrice.

# 6	Cuisine

Il doit y avoir une aire de manœuvre de min. 1500 mm de diamètre devant les appareils.

Les tiroirs et les tablettes doivent avoir des coulisses latérales à pleine extension.

Il doit y avoir au moins une planche de travail coulissante.

Les charnières de portes d'armoire doivent permettre une ouverture à 180 degrés.

Les contrôles de la hotte et du ventilateur doivent être en fascia du comptoir.

Le module évier doit être aisément modifiable, afin de dégager un espace accessible sous l’évier, de min. 760 mm de largeur, 700 mm de hauteur et sur toute la profondeur du comptoir.

Il doit y avoir un module de rangement de min. 710 mm de largeur, aisément modifiable afin d’installer un four encastré.

# 7	Salle de bain et salle d’eau

Il doit y avoir une aire de manœuvre de min. 1500 mm de diamètre devant les appareils.

La céramique de plancher doit être antidérapante et non vernissée.

La baignoire doit :

être dégagée sur toute la longeur;

être à fond antidérapant;

avoir une robinetterie à levier central, de type équilibreur de pression.

La toilette doit être de type allongée, avec une cuvette dont la hauteur est de 400 mm et être adjacente à un mur, à une distance entre 285 mm et 305 mm.

Des fonds de clouage pour l’installation d’éventuelles barres d’appui doivent être prévus au pourtour de la baignoire et aux murs arrière et adjacent à la toilette.

Le lavabo doit être dans un module aisément modifiable, afin de dégager un espace accessible sous le lavabo de min. 760 mm de largeur, 700 mm de hauteur et sur toute la profondeur du comptoir.

Le miroir ou la pharmacie doit avoir sa base à 900 mm et avoir une hauteur de min. 900 mm.

8	Rangements

Lorsque l’espace devant le rangement mesure entre 900 mm et 1500 mm de largeur, il faut :

installer des portes coulissantes ;

avoir un espace libre de min. 300 mm, dans le prolongement du mur de chaque côté du rangement.

Lorsqu’il y a une aire de manœuvre de min. 1500 mm de diamètre devant le rangement, il faut :

installer des portes battantes, coulissantes ou pliantes permettant une ouverture libre de min. 800 mm;

si une porte coulissante ayant une ouverture libre inférieure à 800 mm est installée, il doit y avoir un espace libre de min. 300 mm, dans le prolongement du mur de chaque côté du rangement.

S’il y a un interrupteur, il est situé à l'extérieur du rangement, à 1050 mm de hauteur.

Une lingerie doit avoir des tablettes entre 400 mm et 1200 mm de hauteur.

# 9	Robinetterie

Toute la robinetterie de l'habitation doit être à levier central ou de type manette à levier.

# 10	Seuils et quincaillerie

A l’intérieur, il n’y a pas de seuil.

Les seuils extérieurs ont une hauteur de max. 13 mm et sont plats et biseautés, si l’entrée est protégée des intempéries. Sinon, le seuil doit être standard et de max. 25 mm de hauteur.

Les poignées de porte sont de type à levier, installées à 940 mm de hauteur.

Les serrures auxiliaires sont à 1050 mm de hauteur.

Les poignées des rangements, des tiroirs, des tablettes coulissantes, etc. sont en forme de D.

# 11	Fenêtres

Dans les pièces où il y a une ou plusieurs fenêtres, au moins une fenêtre doit être accessible et manoeuvrable.

Les fenêtres sont préférablement de type à battant et manivelle.

La poignée (manivelle) d'un volet ouvrant est entre 600 mm et 1050 mm de hauteur.

Le mécanisme de verrouillage est entre 600 mm et 1050 mm de hauteur. Prévoir un verrouillage avec poignée large et en tandem pour les fenêtres à battants nécessitant 2 verrous sur la hauteur.

# 12	Commandes et prises de courant

Les interrupteurs, l'avertisseur manuel d'incendie et les prises de courant murales placées au-dessus d'un comptoir sont à 1050 mm de hauteur.

Les thermostats, les interphones, les disjoncteurs actifs, l'interrupteur principal de courant et le panneau de contrôle du système d'alarme anti-intrusion sont à 1050 mm de hauteur.

Les prises de courant murales et les prises de téléphone sont à min. 400 mm de hauteur.

Les commandes sont faciles à manipuler d'une seule main.

Les interrupteurs lumineux de type à bascule sont recommandés.

Un interrupteur de type à trois voies est requis en haut et en bas d'un escalier.

# 13	Fini de plancher

Éviter les tapis.

La dénivellation entre deux différents finis de plancher doit être de max. 13 mm et être biseautée.

.

Consultation en aménagement et promotion du concept d’accessibilité universelle		Mars 2012 – Page 6 / 6

(514) 522-8284 ( (418) 688-4305 ( info@societelogique.org ( www.societelogique.org	Fiche : 5002-02