Critères d’accessibilité répondant aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle

# 1	Accès extérieur

## 1.1	Concept de base

Implanter le bâtiment de telle sorte que les entrées et les chemins d’accès  soient au même niveau (plain-pied).

Faciliter l’orientation en évitant les espaces vastes et uniformes.

Pour être facile à repérer, l’entrée principale du bâtiment doit (Illustration 1) :

- être en retrait ou en saillie;

- être ni à angle, ni trop près du coin du bâtiment;

- être délimitée par des colonnes, des plantes ou surmontée d’un avant-toit, le tout ne constituant pas d’obstacle au déplacement sécuritaire des personnes (Fiche 3 : Circulation horizontale intérieure);

- avoir un chemin d’accès distinct, muni d’un revêtement de sol contrastant visuellement et tactilement avec l’environnement.

Aménager l’entrée en retrait lorsque le chemin d’accès longe le bâtiment, l’entrée ne devant pas constituer un obstacle (Illustration 2).

Placer le numéro civique et le nom du bâtiment (Fiche 6 : Signalisation) :

  - à un endroit prévisible, visible de la voie publique;

  - de préférence, ajouter un deuxième numéro civique, placé à côté de la porte d’entrée principale, côté serrure, centré à 1500 mm du sol, afin de permettre une lecture de près.

Localiser les éléments architecturaux et environnementaux (tels que l’avant-toit, les arbres, etc.) de façon à ne pas créer de zones d’ombre excessives.

Éclairer adéquatement les chemins d’accès, les entrées du bâtiment et la signalisation (Fiche 7 : Éclairage).

## 1.2	Chemin d’accès

Un chemin d’accès doit relier le trottoir public et les entrées du bâtiment. Il doit :

  - être uniquement piétonnier, aménagé hors de la zone de stationnement;

  - être perpendiculaire au trottoir public;

  - avoir une largeur minimale de 1200 mm.

Si le chemin d’accès est très large, placer un élément visuellement et tactilement contrastant sur toute sa longueur (gazon, bordure, muret, bac à fleurs, etc.).

Si le chemin d’accès croise une voie routière, celle-ci doit être munie de panneaux « arrêt » et d’une traverse piétonnière clairement identifiée (Illustration 3).

Le chemin d’accès devrait être plat ou en pente douce (maximum 1:20), sans marches ni dénivellations brusques.

Si le chemin d’accès comporte des marches ou des dénivellations brusques, elles doivent être traitées comme un escalier (Fiche 4 : Escalier).  Une rampe d’accès conforme à la réglementation de construction doit également être aménagée, si possible à proximité immédiate de l’escalier (Illustration 4).

Si le chemin d’accès présente une pente plus accentuée que 1:20, il doit alors être traité comme une rampe d’accès.

Pour les chemins d’accès et les entrées du bâtiment, l’éclairage doit (Fiche 7 : Éclairage) :

  - être placé de façon linéaire afin de faciliter l’orientation;

  - être placé près du chemin d’accès, sans toutefois constituer un obstacle dans la zone de déplacement;

  - ne pas générer d’éblouissement ni d’ombrage;

-	permettre de repérer le chemin d’accès, l’escalier, la rampe, la porte d’entrée et le numéro civique.

## 1.3	Escalier extérieur

L’escalier extérieur doit respecter les mêmes critères d’accessibilité que l’escalier intérieur (Fiche 4 : Escalier).

L’escalier extérieur doit être placé à angle droit et doit desservir directement le palier devant l’entrée du bâtiment. Éviter de le placer en diagonale ou au milieu du chemin d’accès.

Le palier doit (Illustration 5) :

  - avoir une profondeur d’au moins 2120 mm,         entre la porte d’entrée et la première marche de l’escalier, sans toutefois être d’une profondeur excessive;

  - être sécurisé par un garde-corps ou un élément détectable par la canne blanche, sur tout le pourtour.

Des marches profondes offrent un meilleur confort dans des conditions hivernales. Le ratio « hauteur x profondeur » doit toutefois être respecté.

Le revêtement des marches et du palier doit être antidérapant.

Une bande avertissante doit :

  - être installée au bord de la première et de la dernière marche d’une volée;

  - de préférence, être installée au bord de chaque marche;

  - avoir 50 mm de largeur, sur toute la longueur de la marche;

  - être d’une couleur permettant un contraste d’au moins 70% avec la couleur des marches
(Fiche 8 : Couleur/Contraste);

  - de préférence, être de couleur « jaune sécurité ».

Si un revêtement d’hiver, tel un tapis, est installé dans l’escalier, les nez de la première et de la dernière marche doivent :

  - être d’une couleur permettant un contraste d’au moins 70% avec la couleur du revêtement ;

  - de préférence, être de couleur « jaune sécurité ».

Fiches disponibles :

- Accès extérieur

- Entrée et vestibule

- Circulation horizontale intérieure

- Escalier

- Ascenseur

- Signalisation

- Éclairage

- Couleur / Contraste

Format modifié mars 2012	Octobre 2003 – Page 4 / 4

# Text boxes

Illustration 3

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 4

Illustration 5